## Slide 1
품질검사 매뉴얼 2026
품질관리팀
문서 버전 1.0 | 발행일: 2026-01-15 | 대외비

## Slide 2
검사원 공통 절차
1. 검사 준비 — 작업 지시서 확인 및 검사 대상 로트(Lot) 정보 파악
2. 장비 점검 — 측정 장비 교정 상태 확인(교정 유효기간 준수 여부)
3. 샘플링 — KS Q ISO 2859-1 기준에 따른 샘플 추출
4. 검사 수행 — 검사 기준서에 명시된 항목별 검사 실시
5. 기록 작성 — 검사 결과를 품질관리 시스템(QMS)에 즉시 입력
6. 판정 및 보고 — 합격/불합격 판정 후 관리자 승인 요청
7. 부적합 처리 — 불합격 시 부적합 보고서(NCR) 발행 및 격리 조치

## Slide 3
외관 검사 기준
아래 항목에 대해 육안 및 확대경(10x) 검사를 실시합니다.
검사 항목 | 판정 기준 | 검사 방법 | 허용 한도
스크래치 | 표면 길이 0.5mm 이하 | 육안 / 확대경(10x) | A면 불허 / B면 1개 이하
변색 | 색차 ΔE ≤ 1.5 | 색차계(Spectrophotometer) | 전 면 동일 기준 적용
치수 | 도면 공차 ±0.05mm | 버니어 캘리퍼스 / CMM | 공차 초과 시 불합격
이물질 | 부착 이물 없을 것 | 육안 / UV 조명 | 전수 검사 기준
용접 상태 | 기공·크랙 없을 것 | 육안 / X-ray(필요시) | KS B 0845 기준 적용

## Slide 4
불량 유형 분류
결함 등급에 따라 조치 수준이 달라집니다. 아래 분류표를 참고하십시오.
등급 | 분류명 | 정의 | 예시 | 조치 사항
A등급 | 치명결함 (Critical) | 사용자 안전에 직접적 위험을 초래하거나 법적 규제를 위반 | 절연 파괴, 날카로운 모서리, 유해물질 기준 초과 | 즉시 생산 중단 전수 검사 실시 원인 분석(8D) 필수
B등급 | 중결함 (Major) | 제품 기능 또는 성능 저하를 유발하여 고객 불만 가능 | 치수 공차 초과, 동작 불량, 외관 A면 스크래치 | 해당 로트 격리 샘플링 강화 검사 시정 조치 보고서 발행
C등급 | 경결함 (Minor) | 제품 사용에 큰 영향 없으나 미관 또는 마감 품질 저하 | 미세 변색, B면 경미한 스크래치, 포장 라벨 위치 미세 어긋남 | 기록 후 출하 허용 (허용 한도 내) 주간 품질 회의 보고

## Slide 5
검사 보고서 작성법
■ 일일보고서 (Daily Report)
· 작성 시점: 매일 검사 종료 후 30분 이내
· 포함 항목: 검사 로트 수, 합격/불합격 수량, 주요 불량 유형, 특이사항
· 제출 대상: 품질관리 파트장
■ 주간보고서 (Weekly Report)
· 작성 시점: 매주 금요일 16:00까지
· 포함 항목: 주간 불량률 추이, Top 3 불량 유형, 시정조치 진행 현황
· 제출 대상: 품질관리팀장
■ 월간보고서 (Monthly Report)
· 작성 시점: 익월 3영업일 이내
· 포함 항목: 월간 품질 KPI(불량률, 고객 클레임 건수, CPK 지수),
개선 과제 목록, 공정 능력 분석 결과, 차월 품질 목표
· 제출 대상: 품질관리 임원 / 경영 회의 보고용